ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЗС 2МН.

2.1 .Количество резервуаров — 1 шт. 2.2.Вместимость одного резервуара-20 м" . 2.3.Количество заправочных постов —1 шт. 2,5.Топливораздаточное оборудование:

-	ТРК «НАРА 27 Ml С» - 1шт.

насосная установка «КМ 80-65/140»-1 шт.

- Общая установленная мощность КАЗС-1МН-20, не более - 10 кВт

- Масса, кг, не более:

-     контейнера хранения топлива с ТРК (без топлива) - 5000

-     контейнер управления (операторной)	-1500

2.8.Габаритные размеры, мм, не более:

-      контейнера управления (операторной) - 4000x2300x2450

- контейнер хранения топлива - 7400x2300x2500

2.8.Категория производства, класс, зона взрывопожароопасности по ПУЭ:

-       контейнер управления (операторной)- В-4

-       контейнера хранения топлива      - А
2.9.Степень огнестойкости:

контейнер управления (операторной) - CO-IVa контейнер хранения топлива -СО-Ша

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

*3.1. Контейнер управления (операторная)	-	1

*3.2. Шкаф электрический управления	-	1

*З.З. Радиатор масляный	-	1

3.4. Контейнер хранения топлива с ТРК	-	1

3.5. Комплект запасных частей к ТРК ,	-	1
в соответствии с паспортом на колонку.

З.б. Пульт дистанционного управления	-	1

3.7. Клапан дыхательный 03-23802	-	1

*3.8.СигнализаторДВУ	-	1

*3.9. Газоанализатор	.	-	1

Техническая документация:

- паспорт на КАЗС - 2МН	-	1

- паспорт на ТРК	-	1

- формуляр на ТРК	-	1

- паспорт на пульт управления	-	1

- паспорт на клапан дыхательный	-	1

- паспорт на люк замерной ЛЗ-80	-	1

- паспорт на МС-1	-	1

- паспорт на ОП-50	-	1

- паспорт на ОП-80	-	1

- паспорт силового электрошкафа	-	1

- паспорт-сертификат на резервуар	-	1
* - комплектовка по требованию заказчика

3

CD

О")

7400

1.	Топливораздаточная  колонка

2,	Рама

- Каркас

- Крон

5.	Емкость

6.	Топливопровод

7.   Лестница

8.   Сливная муфта

9. Замерный люк

- Крышка люка

- Дыхательный клапан

12.Огнепреградитель

- Насосная  установка

- Датчик  верхнего   уровня

*15.   Предохранительная мембрана (клапан)

Рис.   2.   Контейнер  хранения   топлива КАЗС~1МН~20 (стены  двери   тех.   отсека,   крыша       условно   сняты)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЗС-2Н.

2.1.Количество резервуаров - 2 шт.

2.2.Вместимость одного резервуара -10 м3.

2.3.Экологические ванны — 2 шт.

2.4.Количество заправочных постов - 2 шт.

2.5.Тошгивораздаточное оборудование:

- ТРК «НАРА27М1С» -2шт.

- насосная установка «КМ 80-65/140»-1 шт.

2.6,	Общая установленная мощность КАЗС-2Н, не более - 10 кВт

2.7.	Масса, кг, не более:

-    контейнера хранения топлива с ТРК (без топлива) - 5000

-     контейнер управления (операторной)	-2000

2.8.Габаритные размеры, мм, не более:

-     контейнера управления (операторной) - 4000x2300x2450

-     контейнер хранения топлива — 6250x2500x3050

2.9.Категория производства, класс, зона взрывопожароопасности по ПУЭ:

- контейнер управления (операторной)- В-4

- контейнера хранения топлива      - А
3,0,Степень огнестойкости:

-      контейнер управления (операторной) - CO-IVa --    -      контейнер хранения топлива -СО-Ша

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

*	3.1. Контейнер управления (операторная)	-	1
*3.2. Шкаф электрический управления	-	1
*З.З. Радиатор масляный	-	1
3.4. Контейнер хранения топлива с ТРК	-	1
3.5. Комплект запасных частей к ТРК ,	-	2
в соответствии с паспортом на колонку.

З.б. Пульт дистанционного управления	-	2

3.7. Клапан дыхательный 03-23802	-	2

*3.8. Сигнализатор ДВУ	-	1

*3.9. Газоанализатор	-	1
Техническая документация:

- паспорт на КАЗС - 2Н	-	1

- паспорт на ТРК	-	2

- формуляр на ТРК	-	2

- паспорт на пульт управления	-	2

- паспорт на клапан дыхательный	-	1

- паспорт на люк замерной ЛЗ-80	-	1

- паспорт на МС-1	-	1

- паспорт на ОП-50	-	1

- паспорт на ОП-80	-	1

- паспорт силового электрошкафа	-	1

- паспорт-сертификат на резервуар	-	2

*	по желанию заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЗС - 1МН.

2.1.Количество резервуаров - 1 шт. 2.2.Вместимость одного резервуара -9,16 м3. 2,3.Количество заправочных постов-1 шт. 2.5.Топливораздаточное оборудование:

-	ТРК «НАРА27М1С» - 1шт.

насосная установка «КМ 80-65/140»-1 шт.

- Общая установленная мощность КАЗС—1МН, не более - 10 кВт

- Масса , кг, не более:

- контейнера хранения топлива с ТРК (без топлива)    -3700

- контейнер управления (операторной)	-1500

2.8.Габаритные размеры, мм, не более:

-     контейнера управления (операторной) - 4000x2300x2450

-     контейнер хранения топлива — 3800x2300x2500

2.8.Категория производства, класс, зона взрывопожароопасности по ПУЭ:

- контейнер управления (операторной)- В-4

- контейнера хранения топлива      - А

2.9.Степень огнестойкости:

-     контейнер управления (операторной) - CO-IVa

- контейнер хранения топлива -СО-Ша

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

*3.1. Контейнер управления (операторная)	-	1

*3.2. Шкаф электрический управления	-	1

*З.З. Радиатор масляный	-	1

3.4. Контейнер хранения топлива с ТРК	-	1

3.5. Комплект запасных частей к ТРК ,	-	1
в соответствии с паспортом на колонку.

З.б. Пульт дистанционного управления	-	1

3.7. Клапан дыхательный 03-23802	-	1

*3.8. Сигнализатор ДВУ	-	1

*3.9. Газоанализатор	-	1
Техническая документация:

- паспорт на КАЗС - 2МН	-	1

- паспорт на ТРК	-	1

- формуляр на ТРК	-	1

- паспорт на пульт управления	-	1

- паспорт на клапан дыхательный	-	1

- паспорт на люк замерной ЛЗ-80	-	1

- паспорт на МС-1	-	1

- паспорт на ОП-50	-	1

- паспорт на ОП-80	-	1

- паспорт силового электрошкафа	-	1

- паспорт-сертификат на резервуар	-	1

9

3

6

- Топливораздаточная  колонка

- Рома

- Каркас

- Кран

- Емкость

- Топливопровод

- Лестница

- Сливная  муфта

- Замерный люк

10. Крышка люка

11. Дыхательный клапан

- Огнепреградитель

- Насосная  установка

14,	Датцик  верхнего   уровня

15.	Предохранительная мембрана
(клапан)

Рис,  2 .   Контейнер   хранения   топлива  КАЗС-1МН (стены,   двери   тех,   отсека,   крышо        условно   сняты)

4200

Рама

ПЛAH   НА   ОТМ.   0,000

|  | ,///////] Л/ / / / / / /~ |
| --- | --- |
|  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  | / | Комната отдыха |  |
|  |  |  | / |  | / |
|  |  |  |  | / |  | / |
|  | / |  |  | / |  | / |
|  |  |  |  | / |  |  |
|  | / |  |  |  |  | / |
|  | / |  |  | / |  |  |  |
|  | / |  |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  | / |  |  | / |
|  | / |  |  | / |  |  | / |
|  | / |  |  |  |  |  | / |
|  | / |  |  | / |
|  | / |  |  |  | / |
|  | / |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  | / |
|  | / / / / / /^/////////// | //////////// /\ |

Контейнер   управления Рис,   1